Dwa jednakowe nieważkie pręty o długości l połączone przegubem A (patrz rysunek). Końce prętów mogą poruszać się bez tarcia wzdłuż osi układu. Punkt A połączony jest z początkiem układu sprężyną o sztywności k. Długość nieodkształconej sprężyny wynosi l. W środku prętów umieszczono masy skupione m. Wyznacz równanie różniczkowe ruchu układu korzystając z równań Lagrange’a II rodzaju.

LSS=1     q1=φ

Równanie L’agrange’a II rodzaju

Równanie różniczkowe opisujące ruch układu